Bezpečnostní list přípravku (podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.)

Obchodní název:	Purex AMS		Strana 1/3

Datum: 10.10.1996

Datum revize: 1.7.2006							Revize 4

______________________________________________________________________________

1.	Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1.	Obchodní název:	PUREX AMS

Kód výrobku:

1.2.	Údaje o výrobci

MPD Plus s.r.o.

Nábřeží dr. Beneše 2307

269 01 RAKOVNÍK	ČESKÁ REPUBLIKA

# IČO 47549637

tel.: 313513961, fax: 313512834

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

telefon 224919293, 224915402, 224914575

2.	Informace o složení látky nebo přípravku

Chemická charakteristika:	Přípravek je směsí z alkálií, kondenzovaných fosfátů, komplexotvorných a pomocných látek

Nebezpečné složky: méně než(%)	číslo CAS	symbol	R věta

EINECS		S všta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hydroxid draselný	15	1310-58-3	C	35

215-181-3		(1/2-)26-37/39-45

nitrilotriacetát sodný	5	5064-31-3	Xn	22-36/38

225-786-6		20-22-25-36/37-45

křemičitan sodný	5	1344-09-8	Xi	36/37/38

Na2O/SiO2=2		215-687-4		22-26

pyrofosforečnan draselný	15	7320-34-5	Xi	36

230-785-7		25-26

3.	Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1.	Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:	Dráždí a leptá pokožku a sliznice. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky.

  - Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku:

Ve smyslu zákona č. sb. 356/2003 není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí

4.	Pokyny pro první pomoc

4.1.	Obecné informace:	Při bezvědomí umístit postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou, nepodávejte nic ústy, zabraňte podchlazení a vyhledejte lékařskou pomoc. Projevují-li se zdravotní potíže, nebo máte-li pochybnost, vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte jí informace z tohoto bezpečnostního listu.

4.2.	Při nadýchání:	Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klid, zabránit prochlazení. Při zástavě dechu, nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé dýchání z plic do plic. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3.	Při potřísnění pokožky:	Znečištěný oděv okamžitě svléknout. Postiženou pokožku

intenzivně oplachovat vodou a mýdlem. Poleptanou kůži sterilně ošetřete. Při přetrvávajícím dráždění nebo při známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc.

4.4.	Při vniknutí do očí:	Postižené oko intenzivně vyplachovat velkým množstvím

tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřeném víčku.

Vyhledat lékařskou pomoc.

4.4	Při požití:	Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou

(pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí), nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto označení, nebo etiketu.

4.5.	Sdělení pro lékaře:	V popředí místních příznaků stojí poleptání. Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

5.	Opatření pro hasební zásah

5.1	Vhodná hasiva:	Přípravek je nehořlavý. Hasební postup se řídí charakterem požáru v okolí

5.2	Nevhodná hasiva:	Odpadá

5.3	Zvláštní nebezpečí:	Při požáru se mohou uvolňovat toxické plyny

5.4	Ochranné prostředky pro hasiče:	Ochranný oděv, dýchací přístroj

Obchodní název:	Purex AMS		Strana 2/3

Datum: 10.10.1996

Datum revize: 1.7.2006							Revize 4

6.	Opatření v případě náhodného úniku:

6.1.	Ochrana osob:		Zajistit větrání a používat osobní pracovní ochranné pomůcky

6.2.	Ochrana prostředí:	Zabránit rozsáhlejšímu úniku koncentrátu do životního prostředí, především do vodních toků.

6.3	Metody likvidace a čištění:	Při rozlití malého množství spláchnout velkým množstvím

vody. Větší množství posypat savým materiálem (písek, křemelina, speciální sorbenty) a deponovat do vhodného obalu a likvidovat jako nebezpečný odpad.

7.	Pokyny pro zacházení a skladování

7.1.	Manipulace:	Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte pracovní předpisy. Zajistit přiměřené větrání pracovního prostoru.

7.2.	Skladování: 	Skladovat v originálních obalech při teplotě 5 až 20 oC mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů odděleně od silných kyselin, potravin a krmiv.

8.	Kontrola expozice / ochrana osob

8.1.	Technická opatření:	Zabránit kontaktu s pokožkou a očima. Zajistit vhodné větrání

8.2.	Složky s monitorovanými expozičními limity

Limity.		Alkalické hydroxidy: nejvyšší přípustná konc. v prac. ovzduší 1 mg.m3

8.3.	Prostředky osobní ochrany

Ochrana osob a hygiena při práci:	Dbejte na ochranu zdraví při práci s leptavými chemickými látkami, zejména zabraňte styku s očima a pokožkou. Nejezte, nepijte, nekuřte.

Po práci si omyjte pokožku teplou vodou a mýdlem, ošetřete vhodným reparačním krémem.

Ochrana rukou:		Ochranné rukavice

Ochrana očí:		Ochranné brýle nebo obličejový štít

Ochrana kůže:		Pracovní oděv

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1.	Vzhled:		kapalina

9.2	Barva:		nažloutlá

9.3.	Pach:		specifický po použitých surovinách

9.4.	Změny fyzikálního stavu 	bod tání  (oC):			méně než 0°C

9.5.	Bod vzplanutí (oC):		odpadá

9.6.	Hořlavost		není hořlavý

9.7.	Bod vznětu (oC):		odpadá

9.8.	Samovznícení		odpadá

9.9.	Meze výbušnosti		odpadá

9.10.	Tlak par:		odpadá

9.11.	Hustota (g/cm3):		1,25

9.12.	Rozpustnost ve vodě:		rozpustný

9.13.	pH (20 oC):		min. 12

- Stabilita a reaktivita:

10.1	Podmínky za nichž je výrobek stabilní:		Za běžných podmínek použití a skladování.

10.2	Podmínky za nichž je výrobek nestabilní: Teplota přes 25 oC, přímé sluneční a tepelné záření

10.3	Látky a materiály s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:	Přípravek nesmí přijít do styku se silnými kyselinami. V nezředěném stavu rozpouští lehké kovy (hliník, zinek) a uvolňuje vodík.

11.	Toxikologické informace

Údaje o akutní toxicitě komponent přípravku

hydroxid draselný: LD10,orálně, králík, 500mg.kg-

nitrilotriacetát sodný: LD50, orálně, krysa, 1000-2000 mg.kg-1 (karcinogenní hledisko se vzhledem k možné expozici u člověka neočekává)

dráždivost přípravku:	přípravek leptá

Zkušenosti u člověka:	Leptá oči, sliznici a kůži. Při vniknutí do oka je možné trvalé poškození rohovky. Při inhalaci aerosolu dochází k poškození horních cest dýchacích. Při požití vzniká poškození sliznice jícnu a žaludku. Senzibilizace je nepravděpodobná.

Provedení zkoušek na zvířatech: Přípravek nebyl na zvířatech zkoušen a je hodnocen konvenční výpočtovou metodou.

Obchodní název:	Purex AMS		Strana 3/3

Datum: 10.10.1996

Datum revize: 1.7.2006							Revize 4

12.	Ekologické informace		Ohrožení zdrojů pitné vody je možné pouze po úniku

velkého množství prostředku do půdy nebo vodotečí. Alkalický hydroxid, obsažený v prostředku je škodlivý pro vodní organizmy. Přípravek po aplikaci může být vypouštěn do kanalizačního řádu.

Údaje o degradabilitě:	Přítomné organické složky splňují 80% rozložitelnosti (test OECD)

Další informace:		nitrilotriacetát sodný: dafnie (akutní), EC50 (48 h) více než 100 mg.l-1

ryby, dionda nibila, LC50 (96 h), více než 100 mg.l-1

CHSK: 625 mg.O2.g-1

- Informace o zneškodňování

13.1	Způsoby zneškodňování přípravku: Nespotřebované zbytky a přípravek zachycený při úniku do absorpčních materiálů se likviduje jako nebezpečný odpad v souladu se zákonem o odpadech. Znečištěný povrch se po mechanickém odstranění přípravku oplachuje velkým množstvím vody.

13.2	Čištění nebo likvidace kontaminovaných obalů:

Obaly od výrobku je třeba co nejvíce vyprázdnit. Po vyčištění je možno je opět použít, nebo recyklovat, nebo likvidovat v souladu s místními předpisy. Za obaly je zaplacen zákonný poplatek prostřednictvím systému fy Eko-kom a.s.

14.	Informace pro přepravu:

Pozemní přeprava

Třída:				8

Číslice nebezpečí:		80

Obalová skupina:		II

Výstražná tabule: 		Žíravina (Corrosive)

Číslo UN:			1719

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (hydroxid sodný, hydroxid draselný)

15.	Informace o právních předpisech:

15.1.	Značení: Obsahuje 5-15% hydroxidu draselného

Symbol rizika:	C		Žíravý

R věta:		35		Způsobuje těžké poleptání.

S věta:	2-26-27-28-37/39-45

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

16.	Další informace:

Výše uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí a nepředstavují

žádné zajištění vlastností. Bezpečnostní list je sestaven na základě bezpečnostních listů výrobců surovin a doplněn o zákonné požadavky.

Pro aplikaci přípravku není nutno další školení. Návod na etiketě obalu a tento bezpečnostní list je zdrojem dostatečným pro jeho aplikaci.

R věty použité v odstavci 2 a 3.

R 22		Zdraví škodlivý při požití

R 34		Způsobuje poleptání

R 35		Způsobuje těžká poleptání

R 36	Dráždí oči
R 36/38	Dráždí oči a kůži.

R 36/37/38	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R 41		Nebezpečí vážného poškození očí

Nejdůležitější zákonné předpisy: Zákon 356/2003Sb. o chemických látkách a přípravcích ve znění zákona 434/2005 Sb

Zákon 274/2003Sb. o péči o zdraví lidu

Zákon 185/2001Sb. o odpadech, včetně prováděcích předpisů a vyhlášek a ve znění pozdějších předpisů.